## Slide 1
Variantní řešení
odkanalizování obce Mladý Smolivec
Ing. Eliška Juhásová, Martin Vyškovský, AKVOPRO s.r.o.
Budislavice · Dožice · Radošice · Starý Smolivec · Mladý Smolivec
Notes: Předpokládaný čas: 0:30
Představit cíl večera: vysvětlit varianty, jejich dlouhodobé náklady a praktické dopady na domácnosti. Nejde ještě o schválení konkrétní stavby ani ceníku.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 2
Studie určuje směr, ne hotový projekt
02
CO UŽ UMÍME POROVNAT
centrální a decentralizované řešení
orientační investice a dlouhodobé roční náklady
hlavní technické překážky v každé místní části
modelové stočné u centrálních variant
CO SE MUSÍ JEŠTĚ PROVĚŘIT
konkrétní umístění zařízení a přípojek
způsob vypouštění vyčištěných vod (vsak / vodní tok)
dotace, vlastnictví a způsob provozování
konečné rozdělení plateb mezi obec a domácnosti
Notes: Předpokládaný čas: 0:50
Zdůraznit, že částky jsou srovnávací. Projekt, povolení, soutěž a dotační pravidla je ještě mohou změnit. Studie ale už dobře ukazuje, kde náklady vznikají a které řešení je v jednotlivých sídlech perspektivnější.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 3
Porovnáváme dvě odlišné cesty
03
A · CENTRÁLNÍ ŘEŠENÍ
Dům
Kanalizace
Centrální
ČOV
Voda odteče společnou sítí na jednu ČOV.
Domácnost platí stočné a přípojku na pozemku.
B · DECENTRÁLNÍ ŘEŠENÍ
Dům
DČOV na
pozemku
Vyčištěná
voda
Čistírna je u domu. Obec společně zajišťuje servis, kontrolu, vzorky a odvoz kalu.
Centrální řešení znamená pravidelné stočné. U DČOV domácnost hradí elektřinu a podle modelu obce případný příspěvek na společný provoz.
Notes: Předpokládaný čas: 1:00
Vysvětlit hlavní rozdíl: centrál soustřeďuje technologii, ale vyžaduje drahou síť. DČOV omezí společné potrubí, ale zařízení jsou na soukromých pozemcích a musí fungovat jako jednotně spravovaný obecní systém.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 4
Cena výstavby je jen jedna část rozhodnutí
04
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
1
INVESTICE
jednorázová výstavba kanalizace, ČOV, DČOV, přípojek a čerpacích stanic
2
PROVOZ
každoroční elektřina, obsluha, kal, rozbory, čištění, servis a běžné opravy
3
OBNOVA
roční potřeba peněz na budoucí výměnu technologií, čerpadel a potrubí
Notes: Předpokládaný čas: 1:00
Vysvětlit obnovu jednoduše: není to částka, která se každý rok nutně utratí. Je to rozpočtená potřeba, aby obec po skončení životnosti dokázala vyměnit potrubí, čistírnu nebo čerpadla. Pro investice byly použity tři cenové metodiky; pro hlavní závěr studie metodika 3.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 5
Radošice
05
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
96
obyvatel ve studii
150 EO
kapacita centrální ČOV
4 doplňkové DČOV ve variantě A
69 DČOV
decent. varianta
v souladu se současným PRVK
Dnes: částečná jednotná kanalizace bez centrální ČOV, vyústěná do potoka Lomnice.
PRVK: zachování decentralizovaného způsobu čištění.
Studie: plně dopočítává centrální i decentrální variantu.
trvale žijící dle údajů obce
Notes: Předpokládaný čas: 1:00
Ve studii je pro Radošice uvedeno 96 trvale žijících obyvatel. Centrální varianta počítá s ČOV o kapacitě 150 EO a se čtyřmi doplňkovými DČOV u obtížně napojitelných nemovitostí.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 6
Radošice
06
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
VARIANTA A
Objekty
2 049,8 m
kanalizace
4 čerpací
stanice
ČOV
150 EO
Doplňkové řešení
4 DČOV
pro obtížně napojitelné nemovitosti
Hlavní nákladové faktory
nová veřejná kanalizační síť
čerpací objekty a tlakové úseky
centrální ČOV a odborná obsluha
Notes: Předpokládaný čas: 1:00
Popsat cestu od domu k ČOV. Náklady nezpůsobuje jen samotná čistírna, ale hlavně více než dva kilometry nové sítě, čtyři veřejné čerpací stanice, tlakové úseky a dlouhodobá odborná obsluha.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 7
Radošice
07
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
VARIANTA B
69
domovních čistíren
46 zařízení pro 1–6 EO
23 zařízení pro 6–8 EO
Co musí zajistit obec
jednotnou technologii a pravidla provozu
pravidelný servis, vzorkování a evidenci
organizovaný odvoz a likvidaci kalu
Varianta odpovídá současnému návrhu PRVK.
Notes: Předpokládaný čas: 1:00
Zdůraznit, že DČOV nejsou ponechány bez dozoru jednotlivým vlastníkům. Smysl obecního projektu je jednotná technologie, odborná obsluha, evidence, odběry vzorků a společně organizovaný kal.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 8
Radošice: centrální varianta stojí asi 2,5 × více
08
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
Chart: mil. Kč
| Metodika 1 | Metodika 2 | Metodika 3
A · centrální | 17.1556 | 48.1325 | 44.641
B · DČOV | 5.124 | 9.1568 | 17.94
Doporučená metodika 3
44,6 mil. Kč
centrální řešení
17,9 mil. Kč
soubor DČOV
Orientační investiční náklady; podle studie se reálnému výsledku nejvíce blíží metodika č. 3.
Notes: Předpokládaný čas: 1:10
Metodiky 1–3 nejsou tři různé stavby; je to stejný návrh oceněný třemi sadami cen. Pro rozhodování používat metodiku 3: 44,6 mil. Kč za centrál oproti 17,9 mil. Kč za soubor DČOV.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 9
Radošice: celkové roční náklady
09
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
Chart: tis. Kč/rok
| B · DČOV | A · centrální
Provoz | 406.1 | 711.963
Obnova | 380.047 | 614.089
1,33 mil. Kč
A · celkem za rok
0,79 mil. Kč
B · celkem za rok
Notes: Předpokládaný čas: 1:20
U centrální varianty vychází provoz zhruba 712 tis. Kč a obnova 614 tis. Kč ročně. U DČOV 406 tis. Kč a 380 tis. Kč. Graf zobrazuje celkové náklady systému bez ohledu na to, zda je nese obec nebo přímo uživatel.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 10
Co by v Radošicích hradila domácnost?
10
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
CENTRÁLNÍ VARIANTA
pravidelné stočné
model 442,02 Kč/m³ vč. DPH (plně nákladová cena)
soukromou část přípojky; případně elektřinu domovní ČS a servis čerpadla
VARIANTA S DČOV
elektřinu asi 1 530 Kč za zařízení/rok
příspěvek na společný servis, vzorkování a odvoz kalu podle provozního modelu obce
Notes: Předpokládaný čas: 1:50
Modelová plně nákladová cena centrální varianty je 442,02 Kč/m³ včetně DPH, tedy přibližně 1 289 Kč na osobu za měsíc při 35 m³/os./rok. Nejde o schválený ceník. U DČOV je přímým známým nákladem elektřina; ostatní příspěvek závisí na vlastnictví, dotaci a provozním modelu.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 11
Radošice: přednostně rozpracovat DČOV
11
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
PROČ VARIANTA B VYCHÁZÍ LÉPE
investice: 17,94 mil. Kč místo 44,64 mil. Kč
celkové roční náklady: 0,79 mil. Kč místo 1,33 mil. Kč
PRVK podporuje DČOV
bez dlouhé nové stokové sítě
CO MUSÍ OBEC ZAJISTIT
jednotnou správu a servis
vzorkování a odvoz kalu
přístup na soukromé pozemky
povolený odtok nebo vsak
Notes: Předpokládaný čas: 0:50
Uzavřít podrobný příklad Radošic. Doporučení je ekonomické a koncepční, ale je podmíněné místním prověřením každého pozemku a nastavením skutečně společného provozu.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 12
Budislavice
12
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
63
obyvatel ve studii
kapacita ČOV 100 EO
39
domovních čerpacích stanic
převážně tlakové řešení
53
DČOV
v decentrální variantě
Porovnání celkových ročních nákladů (tis. Kč/rok)
Centrální
876 tis.
DČOV
627 tis.
Investiční náklady
A 21,0 / B 13,8 mil. Kč
Notes: Předpokládaný čas: 0:55
Centrální řešení stojí podle metodiky 3 asi 21,0 mil. Kč, DČOV 13,78 mil. Kč. Roční potřeba vychází 876 tis. proti přibližně 627 tis. Kč. Hlavním problémem centrálu je 39 domovních čerpacích stanic a tlakové přípojky.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 13
Dožice
13
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
111
obyvatel ve studii
kapacita ČOV 150 EO
2,13 km
veřejné kanalizace
přibližně 86 % v asfaltu
89
DČOV
Porovnání celkových ročních nákladů (tis. Kč/rok)
Centrální
1 234 tis.
DČOV
984 tis.
Investiční náklady
A 45,4 / B 23,1 mil. Kč
Notes: Předpokládaný čas: 0:55
Investice centrálu vychází asi 45,37 mil. Kč, soubor 89 DČOV asi 23,14 mil. Kč. Ročně jde o 1,234 mil. proti 0,984 mil. Kč. Centrální řešení zdražuje dlouhá síť, asfaltové povrchy a čerpací technika.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 14
Starý Smolivec
14
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
172
obyvatel ve studii
kapacita ČOV 300 EO
2,14 km
veřejné kanalizace
tlaková/gravitační kanalizace
101
DČOV
Porovnání celkových ročních nákladů (tis. Kč/rok)
Centrální
1 408 tis.
DČOV
1 104 tis.
Investiční náklady
A 46,3 / B 26,3 mil. Kč
Notes: Předpokládaný čas: 0:55
Investice činí asi 46,34 mil. Kč u centrálu a 26,26 mil. Kč u 101 DČOV. DČOV jsou levnější i ročně. Centrální řešení ale lépe odpovídá dnešnímu PRVK a u většího sídla má výhodu jednotného provozu; proto je vhodné obě cesty dále porovnat.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 15
Mladý Smolivec
15
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
228
obyvatel ve studii
největší místní část
ČOV 300 EO
centrální řešení
nebo varianta C: ČOV 100 EO + 76 DČOV
93
DČOV
varianta B
Porovnání celkových ročních nákladů (tis. Kč/rok)
A · centrální
1 662 tis.
C · kombinovaná
1 024 tis.
Investiční náklady
A 41,3 / B 24,2 / C 27,5 mil. Kč
B · DČOV
1 368 tis.
Notes: Předpokládaný čas: 1:15
Varianta A s centrální ČOV 300 EO stojí 41,35 mil. Kč a celkové roční náklady činí 1,662 mil. Kč. Varianta B s 93 DČOV stojí 24,18 mil. Kč a ročně 1,024 mil. Kč. Varianta C kombinuje ČOV 100 EO se 76 DČOV; stojí 27,52 mil. Kč a ročně 1,368 mil. Kč. Ekonomicky je nejlevnější B, jako nejvyváženější studie doporučuje dále rozpracovat C.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 16
Modelové stočné u centrálních variant
16
Plně nákladová cena · SÚC 94,01 Kč/m³ · příspěvek obce je pouze model
Místní část | Varianta | Stočné vč. DPH | SÚC 2026 | Rozdíl proti SÚC | Roční příspěvek obce*
Radošice | A | 442,02 Kč/m³ | 94,01 Kč/m³ | 348,01 Kč/m³ | 1 169 313,60 Kč
Budislavice | A | 444,93 Kč/m³ | 94,01 Kč/m³ | 350,92 Kč/m³ | 773 778,60 Kč
Dožice | A | 355,88 Kč/m³ | 94,01 Kč/m³ | 261,87 Kč/m³ | 1 017 364,95 Kč
Starý Smolivec | A | 261,98 Kč/m³ | 94,01 Kč/m³ | 167,97 Kč/m³ | 1 011 179,40 Kč
Mladý Smolivec | A | 233,33 Kč/m³ | 94,01 Kč/m³ | 139,32 Kč/m³ | 1 111 773,60 Kč
Notes: Předpokládaný čas: 1:30
Vzorec je provoz plus obnova, děleno 35 m³ na obyvatele a rok. Jde o modelovou plně nákladovou cenu, nikoli konečný ceník. Rozdíl proti SÚC není automatickou dotací. Poslední sloupec ukazuje částku, kterou by obec přispívala pouze tehdy, pokud by chtěla cenu snížit na 94,01 Kč/m³.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 17
Studie ukazuje směr, ne konečné rozhodnutí
17
Ekonomika favorizuje DČOV; konečný směr určí místní podmínky a PRVK
Místní část | Předběžný směr | Proč?
Radošice | DČOV | nižší náklady, soulad s PRVK
Budislavice | DČOV | nižší náklady, soulad s PRVK
Dožice | DČOV | nižší náklady, soulad s PRVK
Starý Smolivec | Porovnat obě | DČOV levnější, centrální varianta v PRVK
Mladý Smolivec | Kombinovaná C | ČOV 100 EO + 76 DČOV; nejvyváženější řešení
Notes: Předpokládaný čas: 1:10
Pro Radošice, Budislavice a Dožice studie doporučuje přednostně DČOV. Ve Starém Smolivci je DČOV ekonomicky levnější, centrální řešení ale odpovídá PRVK, proto je třeba obě cesty dále porovnat. V Mladém Smolivci je celkově nejvyváženější kombinovaná varianta C.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 18
Rozhodnutí obce je začátek další přípravy
18
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
1
Veřejné
projednání
2
Posudek, PRVK,
a projekt
3
Povolení záměru
4
Financování
5
Soutěž
a realizace
Notes: Předpokládaný čas: 1:00
Uzavřít konkrétně: od občanů je potřeba potvrdit skutečné užívání objektů, dnešní způsob likvidace vod, prostor pro DČOV nebo přípojku a známé problémy s vodou na pozemku. Poté obec rozhodne o směru a teprve navazující příprava zpřesní cenu, termín a platby.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]

## Slide 19
Děkujeme za pozornost
19
Variantní řešení odkanalizování · veřejné projednání
Notes: Předpokládaný čas: 0:20
Poděkovat za pozornost a otevřít prostor pro otázky.
[Sources]
- Variantní řešení_Mladý Smolivec.pdf (aktuální studie dodaná uživatelem)
- Mlady_Smolivec_prezentace_pro_obcany.pptx (výchozí prezentace dodaná uživatelem)
[/Sources]